***************************************************************************

Hinweis : Diese Datei ist ein reiner Textauszug des ScreenEye-Handbuches
          und ist als Dokumentation der ScreenEye-Demo gedacht.

***************************************************************************



MATRIX ScreenEye

Vorl„ufige Bedienungsanleitung

Stand 15.11.93 / Version 0.2


Inhaltsverzeichnis

	Vorwort

1	Installation
1.1	Hardware
1.1.1	Einbau in den Falcon'030
1.1.2	Anschluá einer Video-Quelle
1.2 	Software

2 	ScreenEye -  Bedienungsanleitung
2.1 	Grunds„tzliches
2.2	Bedienung
2.2.1	Schnellstart
2.2.2	Werkzeugleiste
2.2.3 	Werkzeuge
2.2.4 	Allgemeine Bedienungshinweise
2.2.5 	Filmsequenzen auf Platte
2.2.6 	Darstellungsarten
2.2.7 	Kurzbeschreibung der Funktionen
2.2.8 	Wichtige Tastenfunktionen

3 	ScreenEye - Developers-Kit / Treiber SCREYIF.PRG

4 	Leistungsdaten / Technische Daten

5	Verwendete Videosignal-Standards
5.1	Analog :  Composite-Video ( VHS/FBAS/CVBS )
5.2	Digital :  4:1:1 - Format
5.3	Kamera-Aufl”sungen

6	Anwendungshinweise zum ScreenEye-Einsatz im DTP/EBV-Bereich
6.1	Allgemeine Betrachtungen zur Qualit„t von Rasterbildern
6.2	Anwendung auf den Videodigitizer
6.3	Bewegungsverzahnung der Halbbilder
6.4	Kamera-Aufl”sungen
6.5	Anwendungen und Vorteile der Videodigitalisierung

7	ScreenEye Verbindungskabel
7.1	FALCON/ScreenEye-Verbindung mit TV/Videorecorder/Sat-Receiver �ber Euro-AV (SCART) Stecker.
7.2	FALCON-Verbindung mit einer Stereoanlage �ber Cinch Stecker.
7.3	ScreenEye-Videoeingangs-Stecker



1	Installation

1.1	Hardware
	Der Digitizer ScreenEye wurde speziell f�r die Anwendung im Atari Falcon'030 entwickelt. ScreenEye 
wird auf den internen Erweiterungssteckverbinder des Falcon'030 gesteckt. Der Einbau in den Computer 
sollte Ihr H„ndler f�r Sie �bernehmen, da zum ™ffnen des Ger„ts das Garantiesiegel auf der Unterseite 
entfernt werden muá. Sollten Sie den Einbau selbst vornehmen, beachten Sie bitte die Einbauanleitung 
unter 1.2.

1.1.1	Einbau in den Falcon'030
	*** Achten Sie darauf, daá der Computer ausgeschaltet und der 
*** Netzstecker gezogen ist, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
	Zuerst m�ssen alle Kabelverbindungen zum Computer abgezogen werden. Auf der Unterseite des 
Computers m�ssen alle Schrauben gel”st werden, die eine quadratische Versenkung im 
Kunststoffgeh„use haben. Nachdem Sie den Computer wieder umgedreht haben, k”nnen Sie nun die 
obere H„lfte des Geh„uses abnehmen. Ziehen Sie die Steckverbindung der Tastatur ab und entfernen Sie 
die in Abbildung 1 gezeigte Blechabdeckung durch L”sen der Schrauben und Geradebiegen der 
Blechfahnen entlang des Blechrandes.

	 

	Abbildung 1

	Der Erweiterungssteckverbinder ist nun freigelegt. Am k�rzeren der beiden Steckverbinder ist ein 
Jumper aufgesteckt. Falls die Position des Jumpers nicht auf der Platine angezeichnet ist, f�hren Sie dies 
bitte unbedingt selbst mit einem wasserfesten Filzstift (o.„.) durch, wie die folgende Abbildung 2 zeigt.
	
	 

	Abbildung 2


	Der Jumper muá entfernt werden, bevor ScreenEye auf den Erweiterungssteckverbinder aufgesteckt 
werden kann. Falls Sie zu einem sp„teren Zeitpunkt ScreenEye entfernen wollen, m�ssen Sie den 
Jumper wieder installieren. Bewahren Sie ihn deshalb gut auf. 
	
	 

	Abbildung 3

	Haben Sie ScreenEye aufgesteckt, vergewissern Sie sich bitte, daá es korrekt aufgesteckt und nicht 
versetzt ist. (Siehe Abbildung 3). Das Kabel des ScreenEye f�hren Sie zwischen Blech und 
Kunststoffgeh„use am Romport nach auáen (Abbildung 4). Falls der Cinch-Stecker am Ende des Kabels 
nicht zwischen Blech und Kunststoffgeh„use paát, dr�cken Sie vorsichtig den Kunststoff nach auáen, 
um gen�gen Platz f�r den Cinch-Stecker zu schaffen.

	 
	
	Abbildung 4

	Nun k”nnen Sie den Computer wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. 


1.1.2	Anschluá einer Video-Quelle
	Das Kabel von ScreenEye verbinden Sie mit Ihrer Videokamera (Video-out). Die meisten 
handels�blichen Videokameras bieten eine >Video-Out< Cinch-Buchse. Sollte Ihre Kamera einen BNC-
Anschluá besitzen, verwenden Sie einen �blichen BNC-Cinch-Adapter. Wollen Sie einen 
Videorecorder, Fernsehger„t oder Sat-Receiver anschlieáen, ben”tigen Sie einen SCART-Adapter, den 
Sie optional zu ScreenEye erhalten. Im Anhang sind die Anschluábelegungen der Adapter dargestellt.  
Ebenfalls ist optional ein Cinch nach MINI-DIN4 (SVHS) Adapterkabel erh„ltlich. ScreenEye kann 
zwar keine Farbanteile des SVHS-Signals digitalisieren, jedoch die Grauinformationen des SVHS-
Signals in sehr guter Qualit„t. 


1.2	Software
	In nachstehender Tabelle sind die Ordner angegeben, in die �blicherweise die entsprechenden 
Programme  kopiert werden m�ssen:

		Programm		Zielordner			z.B.			Funktion                         .
	     1.	SCREYIF.PRG	/AUTO/-Bootlaufwerk	C:\AUTO\		ScreenEye-Treiber
	     2a.	SCRN_EYE.PRG	ScreenEye-Ordner		C:\SCRN_EYE\	ScreenEye-Programm
		oder umbenennen als Acessory 
         	     2b.	SCRN_EYE.ACC	Wurzelverz. Bootlaufwerk	C:\			ScreenEye-Accessory



2 	ScreenEye -  Bedienungsanleitung
2.1 	Grunds„tzliches
	SCRN_EYE.PRG ist auch als Accessory einsetzbar. Dazu muá SCRN_EYE.PRG in das 
Wurzelverzeichnis des Bootlaufwerks kopiert und dabei in SCRN_EYE.ACC umbenannt werden. Das 
Accessory ist nur aktiv, wenn der Rechner im Falcon True-Color Modus gestartet wird. Auáerdem muá 
sichergestellt sein, daá die ScreenEye-Hardware korrekt installiert ist, um einen st”rungsfreien 
Bootvorgang zu gew„hleisten.
	Bei angeschlossenem Videosignal startet SCRN_EYE.PRG im Live-Video-Modus. Ist kein Videosignal 
angeschlossen, wird ein leeres Fenster gezeigt. Der Videoeingang wird st„ndig �berpr�ft, so daá nach 
dem Anlegen eines korrekten Signals das Live-Bild erscheint. Die Live-Video-Darstellung erfolgt in der 
aktuellen Version st„ndig, auch wenn das ScreenEye-Fenster nicht das Top-Fenster ist. Dadurch 
"scheint" das Live-Bild durch andere, eventuell dar�berliegende GEM-Fenster durch. Die aktuelle 
Version ist insbesondere in den Bereich Teilsequenz-Handling und Sound nicht vollst„ndig.
	ScreenEye ben”tigt den ScreenEye-Treiber SCREYIF.PRG, der entweder vor SCRN_EYE.PRG 
manuell gestartet oder auch im \AUTO\-Ordner installiert werden kann.

	Hinweis:
	ScreenEye l„uft in der aktuellen Version nur im Falcon - True-Color - Modus. In allen 
anderen Farbmodi des Falcon ist bedingt durch die Falcon-Bildspeicherorganisation 
keine Echtzeitdarstellung m”glich. 

	***	Die ScreenEye - Programmdiskette kann frei kopiert und als Demodiskette 
weitergegeben werden. Die Filmsequenzen auf der Diskette k”nnen auch ohne 
ScreenEye-Hardware abgespielt werden !


2.2	Bedienung
2.2.1	Schnellstart
	1. Falcon im True-Color - Modus starten
	2. Diskette komplett auf Laufwerk ( z. B. C: ) kopieren
	3. SCREYIF.PRG starten, falls nicht im Auto-Ordner schon gestartet ( installiert ScreenEye-Treiber )
	4. SCRN_EYE.PRG starten oder als Accessory installieren und System neu starten
	5. Laden starten :     , in Dateiselektorbox C:\FILM\SURF0000.JPG ausw„hlen
( Evtl. befindet sich auf Ihrer Diskette im \film\-Ordner eine Filmsequenz mit einem anderen 
Namen, w„hlen Sie den Namen dann entsprechend. )
	6. Wiedergabe starten :    
	Bitte beachten : Das Laden einer JPEG-Filmsequenz, die den maximalen Falcon-Speicher f�llt, 
dauert z. Zt. ca. 20 Minuten. Es empfiehlt sich, die einmal geladene Demo-Sequenz in einem 
unkomprimierten Format abzuspeichern, z. B. als TGA-Sequenz.


2.2.2	Werkzeugleiste

                        	
	


2.2.3 	Werkzeuge

 		 		 		 		 		 		 		    
Schneller	R�cklauf	Stop		Pause		Wiedergabe	Schneller	Live		Sucherfenster
R�cklauf									Vorlauf	Video		/ Filmstreifen

 		 		 		 		 		 		 
zum		Bild		Aufnahme	Special	Bild		zum		Einzelbild
Anfang	zur�ck		Film				vor		Ende		-> Film

 		 		 		 		 		 		 
Film		Film		M�lleimer	Ton 		Zoom		Darstellung	Einzelbild
schreiben	lesen				an / aus	< / >		Bild / Film	-> TIF-Datei

 						 		 		 		 
Filmname					Lautst„rke	Zoomfaktor	H / V Anzahl	Min/Z„hler/Max
								X / Y		Bilder bei 
										Filmdarstel-
										lung
 
Schlieábox / Infozeile / Fehlermeldungen 

2.2.4 	Allgemeine Bedienungshinweise
	Funktionen in der Werkzeugleiste werden durch Anklicken gestartet. Kontinuierliche Funktionen
	( Aufnahme, Wiedergabe, Schreiben, Lesen, Live Video... ) k”nnen durch Anklicken derselben Funktion 
oder durch "Stop" abgebrochen werden. "Pause' h„lt die aktuelle Funktion an, nach 2. Klick auf Pause 
geht es wieder weiter.
	Ist keine kontinuierliche Funktion aktiv, wird ein kurzer Hilfstext f�r die Funktion ausgegeben, bei der 
sich der Mauszeiger gerade befindet.
Die Nummernfelder in der Werkzeugleiste werden wie folgt bedient:
Anklicken aktiviert Feld, Return oder 2. Klick schlieát Feld f�r Eingabe, < - ( Backspace ) l”scht letztes 
Zeichen. Das aktivierte Feld ist erkenntlich am roten Rand. M”glich ist Zahleneingabe oder '+' f�r 
aufw„rts oder '-' f�r abw„rts. Rechtsklick setzt aktuelle Bildposition in das aktuelle Feld.
	Filmsequenzen werden in der aktuellen Implementierung in der gew„hlten Darstellungsaufl”sung auf-
gezeichnet. Bei der Wiedergabe sollte daher auch wieder dieselbe Darstellung ( Zoom-Stufe ) gew„hlt 
werden, da sonst nur Teile des Bildes sichtbar sind.
	Beendet wird SCRN_EYE.PRG durch Rechtsklick auf die Schlieábox   oder mit Ctrl-Q.


2.2.5 	Filmsequenzen auf Platte
	Eine Filmsequenz besteht aus einer Parameterdatei und je einer Bilddatei f�r ein Bild der Sequenz. Die 
Bilder k”nnen somit einzeln in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet und wieder in die Sequenz 
integriert werden.
	Es k”nnen nur 4 Zeichen als Name einer Filmsequenz eingegeben werde. Die restlichen 4 Zeichen des 
Dateivornamens werden f�r die Numerierung der einzelnen Bilddateien verwendet.
	Filmsequenzen werden grunds„tzlich mit 32k Farben gespeichert und wieder dargestellt. Vollbilder 
werden dar�ber hinaus als unkomprimierte 24 bit TIF-Dateien gespeichert.
	Als Formate  f�r die Bilddateien sind m”glich  :
	 TGA : 	Targa 16 bit, gebr„uchlich f�r 16 bit Farbdaten
 	 JPG :		15 bit expandiert auf 24 bit, sehr kompakt aber langsam (*)
 	 FLM :	bin„rer Datenblock ohne Header, Info in name.flm, einfach und schnell
	 TIC :		TIFF-Block-Format, 15 bit expandiert auf 24 bit
	 TIF :		TIFF-Datei, 24 bpp, nur Vollbild-Modus
 	(*)  Achtung: Das Laden und Speichern einer JPEG-Filmsequenz, die den maximalen Falcon-Speicher 
f�llt, dauert z. Zt. ca. 20 Minuten. Es empfiehlt sich, h„ufig verwendete Sequenzen in einem 
unkomprimierten Format abzuspeichern, z. B. als TGA-Sequenz.
	Die Namen der Dateien sind :
		Parameterdatei:	name.flm
		Bilddateien:		TGA - Format :	name0000.tga, name0001.tga usw.
					JPEG - Format :	name0000.jpg, name0001.jpg usw.
					Bin„r - Format :	name0000.flm, name0001.flm usw.
					TIC - Format :	name0000.tic, name0001.tic usw.

2.2.6 	Darstellungsarten
	Vollbilddarstellung :
	Das Fenster zeigt ein Vollbild in der gew„hlten Zoomstufe an.   oder Rechtsklick in das Fenster 
schaltet in die Filmsequenzdarstellung um.
	Filmsequenzdarstellung :
	Das Fenster zeigt eine Filmsequenz. Die Anzahl der horizontal und vertikal dargestellten Bilder wird in 
dem darunter liegenden Nummernfeld ausgew„hlt. Mit Linksklick auf ein Bild kann dieses als aktuelles 
Bild ausgew„hlt werden., Rechtsklick schaltet zus„tzlich in den Vollbildmodus um und zeigt das 
gew„hlte Bild groá an. Freie Bilder in der Sequenz werden leer dargestellt. F�r Einzelbildaufnahmen 
kann das jeweils erste leere Bild nach dem Ende der Sequenz angew„hlt werden.
	Das aktive Bild wird durch einen roten Rahmen markiert.
	Die Darstellungsart kann mit dem Werkzeug   Darstellung Bild / Film umgeschaltet werden. 


2.2.7 	Kurzbeschreibung der Funktionen

	     Schneller R�cklauf: 	Film spult schnell zur�ck mit Darstellung
	    R�cklauf : 	Film l„uft in normaler Geschwindigkeit, aber r�ckw„rts
	     Stop :	aktuelle Funktionen wird beendet
	     Pause :	aktuelle Funktionen wird angehalten, weiter mit 2. Klick
	     Wiedergabe :	Filmwiedergabe in normaler Geschwindigkeit
	     Schneller Vorlauf :	Film spult schnell vor mit Darstellung
	     Live Video :	das am Eingang angelegte Videosignal wird dargestellt
	     zum Anfang :	Film spult schnell zur�ck ohne Darstellung
	     Bild zur�ck :	vorheriges Bild wird angezeigt
	    Aufnahme Film :	eine neue Filmsequenz wird aufgenommen, der alte Film wird �beschrieben, 
die Aufnahme erfolgt mit der Darstellungsaufl”sung, das aktuelle Videobild 
erscheint im Sucherfenster
	    Special :	Knopf mit Sonderfunktionen 
( Rechtsklick : Screen Dump -> TGA - Datei  )
								
	  Sucherfenster: 	Hier wird im Aufnahmemodus ein verkleinertes Live-Bild dargestellt.
	    Bild vor :	n„chstes Bild wird angezeigt

	    zum Ende :	Film spult schnell vor ohne Darstellung

	    Einzelbild -> Film :	das aktuelle Bild wird durch einen Schnappschuá �berschrieben, der Film 
transportiert ein Bild weiter, so daá kontinuierlich Aufnahmen gemacht 
werden k”nnen
	    Film schreiben :	Die aktuelle Filmsequenz von [Mini] .. [Maxi] wird auf Platte geschrieben. 
Der Name der Sequenz wird in einer Dateiselektorbox erfragt. Der Name 
darf max. 4 Zeichen lang sein, die Nameserweiterung ( TGA, TIC, JPG, 
FLM ) bezeichnet den gew�nchten Dateityp der Bilddateien.
		Wird nur ein Bild angegeben ( Mini = Maxi ), wird nur eine Bilddatei ohne 
name.flm geschrieben.
	     Film lesen :	Die Bilder mit der Nummer nnnn = [Mini] .. [Maxi] einer Filmsequenz 
werden geladen.  Ein evtl. vorhandener Film muá vorher gel”scht werden    
( -> M�lleimer ). Der Name der Sequenz wird in einer Dateiselektorbox 
erfragt. Die Namenserweiterung ist dabei beliebig, da der Dateityp f�r die 
Bilddateien aus der Parameterdatei name.flm gelesen wird.
	Schreiben oder Lesen eines Filmes kann durch Stop beendet oder mit Pause angehalten werden.
	    M�lleimer :	Anklicken des M�lleimers l”scht die aktuelle Sequenz 
{ sp„ter auch Bereich oder Einzelbild }.
	    Ton an / aus :	Aktivierung dieses Knopfes schaltet im Live Video - Modus ein evtl. 
vorhandenes Tonsignal am Mikrofon-Eingang auf den internen 
Lautsprecher. Im Aufnahme-Modus  { noch nicht implementiert } wird 
zus„tzlich der Ton aufgezeichnet.
	    Zoom < / > :	verkleinert / vergr”áert das Videofenster bei Links- / Rechtsklick
	    Darstellung Bild/Film:	schaltet zwischen Vollbild- und Filmsequenzdarstellung um
	Nach Linksklick in das Vollbildfenster oder auf die leeren Teile (Zwischenr„ume) der Filmsequenz 
kann das Fenster gepackt und komplett verschoben werden, falls die sonst dazu verwendete Titelleiste 
des Fensters ausgeschaltet ist.
	    Einzelbild ->TIF-Datei: Es wird ein Bild in der vollen Aufl”sung ( 720 x 576 ) in 24 bit True-Color 
{ vorl„ufig : 256 GS } digitalisiert und als TIF - Bild gespeichert  Der Name 
der Sequenz wird in einer Dateiselektorbox erfragt. Die Namenserweiterung  
muá dabei TIF sein. Die Halbbilder werden in zeitlichem Abstand 
digitalisiert, so daá ein gutes Standbild ( z. B. Kamera ) vorausgesetzt wird. 
Der Abstand der beiden Halbbildaufnahmen betr„gt im Moment ca. 10 sec, 
bei der n„chsten SCRN_EYE-Programm-Version wird der Abstand bei ca. 
1/2 sec liegen.
	    Filmname :	zeigt den zuletzt geladenen oder gespeicherten Filmnamen
	     Lautst„rke :	Nummernfeld  00..77 -> intern : 
gain = g * 32 ; attenuation = (2*a+1) * 16 ; maximal = 70, minimal = 07 }
	     Zoomodus :	Nummernfeld [XY] zeigt die horizontalen Zoomfaktoren ( 1:X 1:Y ) , wird 
mit    weitergeschaltet ( s. Tabelle mit ScreenEye - Leistungsdaten )
	     H/V-Anzahl Bilder :	Nummernfeld : Horizontal- / Vertikalanzahl Bilder bei Filmsequenz-
darstellung [HV] , Gesamtzahl = H * V, Bereich : 22 <= nn <= 99 entspr. 
2x2 .. 9x9 Bilder, HV = 00 => alle Bilder einer Sequenz werden dargestellt 
H oder V = 0 : w„hle diesen Parameter so, daá alle Bilder dargestellt werden 
H oder V = 1 => H oder V = 16 !
	    Minimum :	Nummernfeld : Untergrenze beim Laden und Speichern von Sequenzen.
	     Z„hler :	Nummernfeld : zeigt Nummer des aktuellen Bildes an bei Wiedergabe, 
Aufnahme, Laden und Speichern. Eingabe einer Zahl positioniert zur 
entsprechenden Stelle.
	    Maximum :	Nummernfeld : Obergrenze beim Laden und Speichern von Sequenzen 
sowie bei der max. Anzahl der reservierten Bilder f�r eine Aufnahme. 
(Standardwert = 999 = soviel wie m”glich )
	     Filmstreifen :	zeigt durch Farbe und Bewegung die aktuelle Betriebsart. Klick auf den 
Filmstreifen zeigt eine flache Hand als Mauszeiger. Bewegung der Hand 
nach oben/unten schiebt den Filmstreifen nach vorne/hinten. Bei 
šberschreiten der oberen/unteren Begrenzung des Filmstreifens l„uft der 
Film schnell durch ( entspricht   bzw.   ). Die Verschiebung funktioniert 
in beiden Darstellungsarten.
	     Schlieábox :	Mit dieser Taste kann die Werkzeugleiste durch Linksklick weggeschaltet 
werden. Dies ist sinnvoll in der kleinsten Zoomstufe oder auch, wenn mit 
maximaler Geschwindigkeit dargestellt oder digitalisiert werden soll. HELP 
schaltet die Werkzeugbox wieder ein ( und auch aus ).
Rechtsklick auf die Schlieábox beendet das Programm.

	 Infozeile / Fehlermeldungen : In dieser Zeile erscheinen etwaige 
Fehlermeldungen sowie Informationen �ber die aktuell ablaufenden 
Funktionen. Auáerdem erscheinen im inaktiven Zustand hier 
Hilfsinformationen �ber die Funktion, �ber der sich der Mauszeiger gerade 
befindet.
2.2.8 	Wichtige Tastenfunktionen
	Sondertasten :
		 	Werkzeugleiste an / aus
		 	Bild r�ckw„rts
		 	Bild vorw„rts
		 	Zeile in Sequenzdarstellung auf ( = schnell vorw„rts )
		 	Zeile in Sequenzdarstellung ab ( = schnell r�ckw„rts )

Buchstaben / Ziffern ( nur m”glich, wenn kein Editfeld aktiv ) :
		 	automatische Erkennung Videostandard & -eingang
		 	Umschaltung Fensterrand  ( keiner / nur Titel / voll  )
		 	Zoom kleiner
		 	Zoom gr”áer
		  ..  	Auswahl Eingang ( bei optionalen zus„tzlichen Eing„ngen )



3 	ScreenEye - Developers-Kit / Treiber SCREYIF.PRG

	SCREYIF.PRG enth„lt die Basisfunktionen von SCRN_EYE.PRG in den Bereichen Digitalisierung, 
Darstellung und Filmsequenzen. Das ScreenEye - Developers-Kit erlaubt die Nutzung dieser 
Funktionen und besteht aus einer Diskette mit folgenden Teilen :

	- ScreenEye - Treiber : SCREYIF.PRG
	- Header files f�r das SCREYIF.PRG - Interface
	- erforderliche Pure-C - Objectfiles zum Einbinden in eigene Applikationen
	- Demoprogramm SCRYDEMO als Pure-C Sourceprogramm inkl. Projektdatei

	Zur Beachtung :
	- Das ScreenEye - Developers-Kit wird mit ScreenEye kostenlos mitgeliefert. 
	- Dokumentation ist derzeit nicht verf�gbar.
	- Da es sich bei der aktuellen Version um eine Vorabversion handelt, sind Žnderungen sehr 
wahrscheinlich.


4 	Leistungsdaten / Technische Daten

	ScreenEye hat zum Ziel, die M”glichkeiten des Falcon'030 als Videomaschine optimal auszusch”pfen. 
Trotzdem sollte das Produkt einen preisg�nstigen Einstieg in die Echzeitvideotechnik erm”glichen. Das 
Ziel wurde durch den Einsatz von hochintegrierten, dynamisch konfigurierbaren Logikchips erreicht:
	- ScreenEye nutzt die Bandbreite des Falcon-Extensionbusses optimal aus
	- Einfachere und damit preisg�nstigere L”sungen sind nur mit Zugest„ndnissen an die Aufl”sung oder 
an die Geschwindigkeit zu erreichen
	- Dynamische Konfiguration heiát, daá die Hardware nicht fest verdrahtet ist, sondern in Form von 
Logikdaten in der Software vorliegt ( -> Flexibilit„t, Update-M”glichkeit )
	Im einzelnen sind folgende Leistungsdaten erreichbar. Die Zahlen sind mit dem aktuellen Stand der 
Software ermittelt und werden sich durch fortschreitende Optimierung noch weiter verbessern. 

	ScreenEye (PAL,NTSC)
	Modus/Zoom		Aufl”sung	Typ	Geschwindigk.	Bemerkungen 
	XY	  X - Y		X	Y		( Bilder / sec )                                                                                  .
	--			720	576	Voll	1.5		Vollbild f�r DTP / EBV
	11	1:1 - 1:1	720	288	Halb	3		max. Halbbild-Aufl”sung im Videostandard 4:1:1(**)
	21	2:1 - 1:1	360	288	Halb	6		bildschirmf�llend im 320 x 240 Modus
	41	4:1 - 1:1	180	288	Halb	12.5		Normalbild im 320 x 480 Modus(***)
	42	4:1 - 2:1	180	144	Halb	25 (*)		Normalbild im 320 x 240 Modus(****)
	82	8:1 - 2:1	  90	144	Halb	25 (*)		optimal f�r Kontrollzwecke ( Accessory )
	

	ScreenEye + (PAL,NTSC,SECAM)
	Modus/Zoom		Aufl”sung	Typ	Geschwindigk.	Bemerkungen 
	XY	  X - Y		X	Y		( Bilder / sec )                                                                                  .
	--			768	576	Voll	1.5		Vollbild f�r DTP / EBV
	11	1:1 - 1:1	768	288	Halb	3		max. Halbbild-Aufl”sung im Videostandard 4:1:1(**)
	21	2:1 - 1:1	384	288	Halb	6		bildschirmf�llend im True-Color 320 x 240 Modus
	41	4:1 - 1:1	192	288	Halb	12.5		Normalbild im 320 x 480 True-Color Modus(***)
	42	4:1 - 2:1	192	144	Halb	25 (*)		Normalbild im 320 x 240 True-Color Modus(****)
	82	8:1 - 2:1	  96	144	Halb	25 (*)		optimal f�r Kontrollzwecke ( Accessory )

	(*) 	Echtzeitdarstellung/-aufnahme im Halbbildmodus
	(**) 	Videostandard 4:1:1 siehe unter 6.4
	(***) 	320 x 480 True-Color Modus - Zeilenverdopplung aus
	(****) 	320 x 240 True-Color Modus - Zeilenverdopplung an


5	Verwendete Videosignal-Standards
5.1	Analog :  Composite-Video ( VHS/FBAS/CVBS )
	Bei Composite-Video-Signalen wird auf einer Signalleitung Helligkeit und Farbe �bertragen. Die 
Farbinformation wird auf ein Farbtr„gersignal moduliert und zur Helligkeitsinformationen addiert. Bei 
der Modulation der Farbe gibt es mehrere l„nderspezifische Verfahren: PAL ( Westeuropa ohne 
Frankreich ) NTSC ( USA, Japen ) und SECAM ( Frankreich und Osteuropa ). Die 
Helligkeitsinformationen sind jedoch identisch. ScreenEye kann alle PAL- und NTSC-Signale 
digitalisieren, SECAM-Signale jedoch nur als Graustufenbild. ScreenEye + verarbeitet alle genannten 
Standards. Das NTSC-Videosignal unterscheidet sich von den restlichen Standards durch eine geringere 
Aufl”sung und eine h”here Bildwiederholfrequenz (60Hz statt 50Hz).

5.2	Digital :  4:1:1 - Format
	Die Farbinformation eines Pixels kann als Punkt in einem dreidimensionalen Farbraum definiert 
werden. Der gebr„uchlichste Farbraum ist der RGB - Farbraum. Reale Bilder enthalten i. a. im 
Helligkeitssignal einen sehr viel h”here Informationsgehalt  als in der Farbe, zudem hat das 
menschliche Auge eine weit h”here Helligkeitsempfindlichkeit als Farbempfindlichkeit. In der 
Fernsehtechnik macht man sich dies zunutze, indem statt der RGB-Farbwerte ein Helligkeitssignal und 
zwei Farbdifferenzsignale ( YC-Farbraum ) �bertragen werden, wobei die Farbdifferenzsignale eine 
geringere Bandbreite als das Helligkeitssignal beanspruchen. Bei den digitalen Standards bedeutet dies, 
daá die Farbdifferenzsignale ohne Informationsverlust mit einer geringeren Datenrate �bertragen 
werden k”nnen. Die Bezeichnung des Standards 4:1:1 bedeutet dabei, daá f�r je 4 Helligkeitswerte je 1 
Farbdifferenzwert-Rot ( V, Cr ) und -Blau ( U, Cb )  geliefert wird. F�r diesen Standard ben”tigt jedes 
Pixel nur 12 Bit ( 8 Bit Helligkeit + ( 2 x 8 ) / 4 Bit Farbe ) aus welchen sich nach Umrechnung vom 
YUV- in den RGB-Farbraum die vollen 24 Bit (True-Color) errechnen lassen. 

5.3	Kamera-Aufl”sungen
	Die nominale Aufl”sung von ScreenEye ist unabh„ngig von der verwendeten Kamera. Die erreichbaren 
effektiven Aufl”sungen sind von den verwendeten Kamera-Sensoren abh„ngig.
	Home-Videokameras f�r VHS nutzen Sensoren mit einer Aufl”sung von ca. 600 x 530 Punkten (320 
000 Bildpunkte).
	Gute Systeme in S-VHS oder RGB bilden hingegen bis zu 440 000 Bildpunkte bei einer Aufl”sung von 
768 x 576 ab, was dem Maximum des innerhalb des Videostandards M”glichen entspricht.

6	Anwendungshinweise zum ScreenEye-Einsatz im DTP/EBV-Bereich
	Der Videodigitizer ist vom Typ ein Farbscanner und muá sich daher mit den Parametern eines 
Farbscanners vergleichen lassen. Ziel dieses Abschnitts ist es, ausgehend von Betrachtungen �ber die 
erreichbare Qualit„t die Einsatzm”glichkeiten des Videodigitizers abzustecken und gegen�ber 
Farbscannern abzugrenzen.
6.1	Allgemeine Betrachtungen zur Qualit„t von Rasterbildern
	Bei der Digitalisierung von Bildern �ber einen Scanner oder eine Kamera muá immer ein Kompromiá 
zwischen Qualit„t auf der einen bzw. Speicherplatzverbrauch und Digititalisier-/Rechengeschwindigkeit 
auf der anderen Seite gefunden werden. Ausgangspunkt f�r alle Betrachtungen ist die effektive 
Aufl”sung des Ausgabemediums f�r Graustufendaten. 

	Bei einem Laserbelichter mit 2540 dpi und einer Rasterweite von 54 Linien / cm ist die effektive Grau-
Aufl”sung nur:

			54 lpcm *2,54 cm/inch = ca. 130 dpi. 

	Dagegen kann die Aufl”sung eines Farbsublimationsdruckers von 300 dpi im Farb- und Graubereich 
effektiv voll genutzt werden. Eine untere Grenze f�r die Qualit„t ist die Abbildung eines Bildpunktes auf 
einen Rasterpunkt. Wird ein Rasterbild bei der Ausgabe vergr”áert, so wird bald die Rasterstruktur 
deutlich. Bei Verkleinerungen dagegen bemerkt man bis zu einem Optimum einen Zuwachs an Sch„rfe. 



	|******** Speicher- / Zeitbedarf  ***************|
	|******** Qualit„t *********************|
	|**** schlechter ***** |*gut *|*** sehr gut ********|
	| Rasterstruktur: grob, unscharf                      scharf  ************| 

	  Abbildung:     1:3            1:2           1:1           2:1           3:1   

	  QF:                   0,3            0,5           1,0           2,0           3,0 



	Die Abbildung bezeichnet dabei das Verh„ltnis von Bildpunkten zu Rasterpunkten in einer Dimension. 

	Da der Speicherbedarf mit dem Quadrat der Aufl”sung zunimmt, sollte die Scan-Aufl”sung nicht gr”áer 
sein, als unbedingt erforderlich. Dies bedeutet in der Praxis daá die Abbildung zwischen den Grenzen 
1:1 bei einem sehr guten Scanner oder bei m„áigen Anforderungen an die Qualit„t und 2:1 bei sehr 
hohen Anforderungen an die Qualit„t oder bei m„áiger Scannerqualit„t liegt. Der daraus abgeleitete 
Abbildungsfaktor 1,0 bis 2,0 wird auch als Qualit„tsfaktor (QF) bezeichnet. 
Bezieht man den Qualit„tsfaktor in die Aufl”sungsgleichungen mit ein, erh„lt man: 
	a)	Berechnung der Scan-Aufl”sung 
 		Scan-dpi	= Abbildungsmaástab * Qualit„tsfaktor * Ausgabe-dpi         			
				= Ausgabegr”áe / Vorlagegr”áe * Ausgabe-dpi * Qualit„tsfaktor 
	b)	Anzahl der Bildpunkte in horizontaler oder vertikaler Richtung 
		Bildpunkte	= Vorlagegr”áe * Scan-dpi              
				= Ausgabegr”áe * Ausgabe-dpi * Qualit„tsfaktor 
	c)	Berechnung der max. Ausgabegr”áe 
		max. Ausgabegr”áe = Bildpunkte / Ausgabe-dpi / Qualit„tsfaktor
	Zur Illustration ein Beispiel:
	Laserbelichter, 1:1 Abbildung, 54-er Raster
	Qualit„tsfaktor   	Scan-Aufl”sung
    	1,0             		130 dpi
    	1,4             		180 dpi




6.2	Anwendung auf den Videodigitizer
	Beim Videodigitizer kann man eine Aufl”sung nur in Verbindung mit einer festen Vorlagengr”áe 
angeben. Bei einem kleinen Scanobjekt ist die Aufl”sung sehr hoch, wogegen groáe Objekte nur mit 
geringer Aufl”sung digitalisiert werden k”nnen. Sinnvoller ist es bei Qualit„tsbetrachtungen hier von 
der Anzahl der Bildpunkte auszugehen. Da die Anzahl der Bildpunkte konstant ist, ergibt sich bei einem 
festen Qualit„tsfaktor und festem Ausgaberaster f�r beliebige Objekte eine maximale Ausgabegr”áe.
	Bei der maximalen Aufl”sung von 720 (768) x 576 und einem sp„teren Druck im 54-er Raster ergibt 
sich eine mittlere Darstellungsqualit„t bei einer Wiedergabe des Bildes im Format 14 x 10 cm. Dabei 
entspricht ein digitalisiertes Pixel einem Rasterpunkt auf dem Dokument (QF 1,0).
	Gute Qualit„t erreicht man bei einem QF von 1,4. Dies reduziert die Darstellungsgr”áe auf 70% bzw. 
das Ausgabeformat auf 10 x 7 cm. Daraus resultiert, daá f�r eine 2-spaltige Ausgabe auf A4 eine gute 
Videokamera in Verbindung mit ScreenEye bei beliebig groáen Objekten und mittleren Anforderungen 
eine ausreichende Digitalisierungsqualit„t liefert.
	Ist das zu digitalisierende Objekt nicht gr”áer als 5 cm, entspricht die Scanqualit„t der eines guten 
Farbscanners.

6.3	Bewegungsverzahnung der Halbbilder
	Bei bewegten Objekten und einer Digitalisierung in Vollbildern (720x576) kann eine Verzahnung der 
Darstellung auftreten. Diese Unsch„rfe ist ausschlieálich bedingt durch die Verschiebung des Objektes 
in den 2 Halbbildern, die entsprechend dem Videostandard mit einem Abstand von 1/25 sec. von der 
Kamera aufgenommen werden.
	Beschr„nkt man sich auf die Digitalisierung von Halbbildern so ist f�r die "Belichtungszeit" die 
Shutterzeit der Kamera maágeblich. Mit einer guten Kamera k”nnen z.B. extrem schnell bewegte Bilder 
mit 1/10.000 sec. Belichtungszeit ohne Bewegungsunsch„rfe digitalisiert werden. 

6.4	Anwendungen und Vorteile der Videodigitalisierung

	-	Aufl”sung unabh„ngig von Objektgr”áe
	- 	3D Objekte k”nnen digitalisiert werden
	- 	beste Qualit„t bei kleinen Objekten  (5 cm)
	- 	sehr schnelle Digitalisierung
	- 	Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 1/10.000 sec Belichtungszeit zur Aufnahme von extrem 
schnell bewegten Objekten



7	ScreenEye Verbindungskabel

7.1	FALCON/ScreenEye-Verbindung mit TV/Videorecorder/Sat-Receiver �ber Euro-
AV (SCART) Stecker.
	Aufnahme von Bild und Ton mit ScreenEye


 


7.2	FALCON-Verbindung mit einer Stereoanlage �ber Cinch Stecker.
Aufnahme und Wiedergabe von Ton

 

7.3	ScreenEye-Videoeingangs-Stecker



 




17